http://agregatka.ru/

Терминология в техлитературе.

All Wheel Drive (AWD) - полный привод, синоним 4WD.

Assembly lube – смазочные материалы.

Automatic Transmission Fluid (ATF) - масло для автоматических трансмиссий, трансмиссионная жидкость (DEXRON, MERCON…). 

Axle - ось, полуось. 

Band – (Brake band) лента тормоза барабана. 

Banner kit – ремонтный набор, включающий в себя все прокладки, сальники и фрикционные диски для конкретной модели АКПП. 

Bearing (+kit) – подшипник. 

Bonded piston (+kit) - поршень с уплотнением. 

Brake On Off Switch (BOO SW), либо Brake Switch - датчик использования тормоза. 

Bushing (+kit) – втулка. 

Case – корпус. 

Chain – цепь. 

Check – проверка. 

Circuit - контур (электрический или гидравлический). 

Clutch (-gear, roller) – муфта, сцепление (муфта: передачи, обгонная). 

Connector – соединительный разъём, обычно элетропроводки. 

Control – управление. 

Controller - электронный блок управления, в просторечье - компьютер (моторный, трансмиссионный и т.д.). 

Converter (torque) – гидротрансформатор, синоним Torque Converter. 

Coolant temperature - температура охлаждающей жидкости двигателя. 

Cooler – радиатор охлаждения. 

Cooling system - система охлаждения. 

Core – агрегат в сборе, обычно прошедший тестировку и упакованный. 

Crankshaft – коленвал. 

Detent cable, cable – трос. 

Diagnostic tester – диагностический тестер, стенд. 

Diagnostic Trouble Codes (DTC) - диагностические коды неисправностей. 

Differential – дифференциал, главная пара. 

Down Shift - понижающее переключение передачи. 

Drum – барабан. 

Electronic Pressure Control Solenoid (EPS Solenoid) - соленоид, используемый для регулирования давления, синонимы Force motor, LPS. 

Engine – двигатель. 

Engine Control Module (ECM) - блок управления двигателем. 

Filter (-screen, -oil, -inline, +kit) – фильтр (внутренний, масляного поддона, системы охлаждения). 

Fitting – монтаж, обкатка. 

Fitzall product – термин, получивший своё наименование от фирмы, производящей альтернативные компоненты (обычно электрокомпоненты) на основе т. н. "people idea" – "народной идеи". 

Fluid – жидкость, обычно трансмиссионное масло. 

Flusher – приспособление или состав для промывки. 

Flywheel – маховик. 

Force motor - соленоид, используемый для регулирования давления, синонимы EPC Solenoid, LPS. 

Four Wheel Drive (4WD) - полный привод, синоним AWD или 4WD. 

Friction plate (+module) – фрикционный диск. 

Front Wheel Drive (FWD) - привод на передние колеса. 

Gasket (-rubber, +kit) – прокладка (прокладочные компоненты) 

Gauge – прибор. 

Gear - передача, зубчатое колесо. 

Gear ratio - передаточное отношение. 

Governor (-gear) - скоростной регулятор давления, используется в гидравлических системах управления АКПП, приводится во вращение выходным валом и создает давление, пропорциональное скорости автомобиля, по сути Governor - это гидравлический датчик скорости. 

Governor pressure solenoid - соленоид, формирующий давление, пропорциональное скоростью автомобиля. 

Hose – шланг. 

Hub – ступица. 

Idle - холостой ход. 

Ignition – зажигание. 

Ingibitor Switch - датчик положения рычага выбора диапазона, синонимы MLPS, TRS, P/N Sw. 

Input Speed Sensor (ISS) - датчик оборотов входного вала АКПП. 

KickDown (-cable, -solenoid) - "кикдаун", режим принудительного понижения передачи (кикдауна: трос, соленоид). 

Line Pressure Solenoid (LPS) - соленоид, используемый для регулирования давления, синонимы EPC Solenoid, Force motor. 

Lock-Up Solenoid - соленоид, управляющий блокировочной муфтой гидротрансформатора, синоним TCC Solenoid. 

Lubricant – смазка, смазочный материал. 

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP Sensor) - датчик давления (разрежения) во впускном коллекторе. 

Manual Lever Position Sensor (MLPS) - датчик положения рычага выбора диапазона, синонимы TRS, Ingibitor Switch, P/N Sw. 

Manual valve - клапан выбора диапазона. 

Master kit – ремонтный набор, включающий в себя все фрикционные и стальные диски, прокладки и сальники для конкретной модели АКПП. 

Metal clad seal – Сальник на металлической основе. 

Mode – режим. 

Modulator – преобразователь давления. 

Mount – внешняя опора агрегата, "подушка". 

One way clutch (sprag, roller clutch) - обгонная муфта, муфта свободного хода, автолог. 

O-ring – уплотнение кольцеобразной формы. Комплект всех колец для конкретной трансмиссии входит в состав прокладочных ремонтных наборов. 

Output Speed Sensor (OSS) - датчик оборотов выходного вала АКПП. 

Overdrive (OD) - повышающая передача. 

Overdrive Solenoid (O/D Sol) - соленоид, управляющий повышающей передачей. 

Overhaul kit – ремонтный набор. включающий в себя все прокладки и сальники для конкретной модели АКПП. 

Pan – поддон. 

Park Neutral Switch (P/N sw) - датчик положения рычага выбора диапазона, синонимы TRS, Ingibitor Switch, MLPS. 

Pin –фиксирующая защёлка, шпилька. 

Planetaries (-sun gear, -satellite, -shell, -carrier) – планетарная передача зубчатых колёс (планетарной передачи: солнечная шестерня, сателлит, корпус, держатель). 

Powertrain Control Module (PCM) - совмещенный моторно-трансмиссионный компьютер. 

Pressure – давление. 

Pulse generator - индуктивный датчик оборотов. 

Pulse Width Modulation (PWM) - широко-импульсная модуляция (используется для управления соленоидами, регулирующими давление). 

Pump (-stator, -rotor, -body, -shaft, -gears) – насос (насоса: статор, ротор, корпус, вал, зубчатые колёса). 

Rear Wheel Drive (RWD) - привод на задние колеса. 

Relay – реле. 

Retainer – возвратный суппорт. 

Revolution Per Minute (RPM) - об/мин. 

Scan Tool (Scanner) - сканер - устройство, позволяющее считывать и стирать коды неисправностей, а также считывать показания различных датчиков 

Sensor - датчик 

Shaft - вал 

Shift – переключение. 

Shift Solenoid (SS) - соленоид переключения, работающий в двух режимах "Вкл." и "Выкл."; используется для переключения передач. 

Slipping – скольжение. 

Solenoid - соленоид (электромагнитный клапан) 

Speed - скорость 

Sealing ring – уплотнительное кольцо, обычно из тефлоновых составов. 

Servo (-rod, -spring) – привод тормозной ленты (серво стержень, серво пружина). 

Snap ring – стопорное кольцо, обычно с фиксирующим захватом. 

Solenoid Repair kit – ремонтный набор, включающий в себя детали трения и внутренние фильтры (screen filters) соленоидов. 

Spring (-accumulator, -vawe, -shift) – пружина (аккумулирующая, волнообразная, переключения). 

Steel plate (+module) – стальной диск конкретной передачи (чередуются с фрикционными дисками). Входит в состав таких ремонтных наборов, как Master kit и Super kit. 

Sun gear – солнечная шестерня, относительно которой, по внешнему контуру, вращаются сателлиты планетарной передачи. 

Super kit – ремонтный набор, включающий в себя все фрикционные и стальные диски, прокладки сальники и некоторые дополнительные компоненты. Стандарта, орпеделяющего состав этих дополнений, не существует – каждый производитель определяет его самотоятельно. Обычно это тормозные ленты и фильтры. 

Support – поддерживающая основа узла. 

Switch (Sw) – выключатель. 

Technical manual – техническое руководство. 

Throttle - дроссельная заслонка. 

Throttle Position Sensor (TPS) - датчик положения дроссельной заслонки. 

Throttle valve - клапан-дроссель; клапан, формирующий давление пропорциональное степени открытия дроссельной заслонки. 

Tool – инструмент. 

Torque – передаточный момент. 

Torque Converter (TC) – гидротрансформатор. 

Torque Converter Clutch (lockup)- блокировочная муфта гидротрансформатора. 

Torque Converter Clutch Solenoid (TCC, Solenoid lockup) - соленоид управления блокировочной муфтой гидротрансформатора. 

Transaxle - трансмиссия переднеприводная. - прим.: у многих производителей частью идентификации модели АКПП, по её принципу привода, является буква в коде; например, у NISSAN модель RE4F02A (четвёртый символ - буква "F" - "front") переднеприводная, а модель RE4R01A (четвёртый символ - буква "R" - "rear") заднеприводная. У Chrysler: 41TH - transaxle, a 42RE - rear и т. п. 

Transfer Case - раздаточная коробка. 

Transmission (Longitude) - трансмиссия заднеприводная. - прим.: у многих производителей частью идентификации модели АКПП, по её принципу привода, является буква в коде; например, у NISSAN модель RE4F02A (четвёртый символ - буква "F" - "front") переднеприводная, а модель RE4R01A (четвёртый символ - буква "R" - "rear") заднеприводная. У Chrysler: 41TH - "T" = "transaxle", a 42RE "R" = "rear" и т. п. 

Transmission Control Module (TCM) - трансмиссионный компьютер. 

Transmission Fluid Temperature (TFT) - температура ATF, синоним TOT. 

Transmission Oil Temperature (TOT) - температура трансмиссионного масла, синоним TFT. 

Transmission Range Switch (TRS) - датчик положения рычага выбора диапазона, синонимы MLPS, Ingibitor Switch. 

Turbine - турбинное колесо гидротрансформатора. 

Universal joint – Ш.Р.У.С. 

Up Shift - повышающее переключение. 

Valve – клапан. 

Valve body - блок управляющих клапанов (клапанная коробка, мозги (сленг), плита (сленг) и т.п.) - гидравлическая часть системы управления АКПП. 

Valve Body repair kit (-shift correction, -shift) – ремонтный набор, включающий в себя компоненты для восстановления блока управления (уплотнения клапанов, клапаны). 

Vehicle - транспортное средство, автомобиль. 

Vehicle Speed Sensor (VSS) - датчик скорости автомобиля. 

Washer (thrust washer, +kit) – шайба, обычно скольжения. 

Wheel – колесо.